S AMRELEASE 5.02

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Prima di effettuare qualsiasi operazione descritta nella presente lettera, è necessario assicurarsi di avere eseguito una copia di riserva del sistema.

Per eseguire l'installazione ci si deve collegare esclusivamente come QSECOFR, ed avere in lista la libreria del Modulo Base.

In questo rilascio, come nei precedenti, è necessario ripristinare completamente la libreria degli oggetti (SAM_OGG502, nel prodotto 2SSAM00) PRIMA di procedere con l’aggiornamento.

Per il ripristino della SAM_OGGE fare riferimento al documenti INST_502.

N.B.: per l’installazione di SAM con ambiente grafico è necessario aver preventivamente installato il prodotto NetAcross, versione minima 125.

Con questo aggiornamento è necessario richiedere nuovamente tutte le password. Non è necessario inserire le password subito dopo l'installazione, dato che il prodotto è utilizzabile liberamente per 30 giorni. Inserire le password prima del termine del periodo di concessione.

PRIMA di iniziare l’aggiornamento di ogni sistema informativo occorre copiare nella libreria dei file relativa (es.SAM_FILE) la data area SAMMOD contenente il livello di aggiornamento delle eventuali “filtro” (librerie di aggiornamento intermedie ai rilasci) installate in precedenza. Questo affinché la procedura di installazione esegua solo i programmi di conversione relativi a modifiche successive all’ultima installata, in modo da evitare di eseguire due volte la stessa operazione correndo il rischio di ricoprire dati in precedenza modificati dall'utente.

La procedura, così come gestisce l’aggiornamento di sistemi informativi multi-aziendali, gestisce anche l’aggiornamento dei sistemi informativi in cui sono presenti librerie file divisionali, riconoscendo la libreria divisionale tramite il file delle aziende installate ($BINSTF0). Occorre rilanciare l’aggiornamento per ogni divisione esistente, in questo modo al primo lancio della procedura viene aggiornata la libreria file aziendale insieme alla prima libreria file divisionale, ad ogni lancio successivo della procedura per la stessa azienda, vengono aggiornate le ulteriori librerie divisionali.

## Esecuzione dell’aggiornamento

Inserire la cassetta o il CD nell'unità e sulla riga dei comandi digitare quanto segue:

LODRUN unità			(es.: LODRUN TAP01 oppure LODRUN OPT01)

Attendere qualche minuto, dopodiché appare una videata contenente alcune informazioni sul presente rilascio. Premere F10 se si desidera proseguire nell'installazione.

Vengono quindi ripristinate automaticamente le librerie del rilascio:

·	SAMPTFX502

·	SAMPTFF502

·	SAMPTFP502

Al termine del ripristino appare la seguente videata:

F04                 S.A.M. -- Procedura installazione PTF             DD/DD/DD

TT:TT:TT

Immettere il valore richiesto e premere Invio.

Profilo utente per eseguire l'installazione . . .  __________

--------------------------------------------------------------------------------

Il profilo utente servirà al programma di installazione per determinare la

corretta lista delle librerie di lavoro. In caso di gestione multi-azien-

dale, l'installazione dovrà essere ripetuta per ogni azienda specificando

ogni volta il relativo profilo utente.

Per maggiori chiarimenti consultare la lettera di accompagnamento.

--------------------------------------------------------------------------------

F3=Termina

Poiché l'installazione viene effettuata su ogni singolo sistema informativo, la procedura utilizza il profilo utente per reperire le informazioni necessarie (lista delle librerie).

Sono pertanto effettuati in questa fase, tutti i controlli relativi a:

- esistenza del profilo sotto Modulo Base;

- esistenza e correttezza del Sistema Informativo associato al profilo;

- versioni delle librerie da aggiornare;

- controllo che almeno una delle librerie sia da aggiornare;

- controllo esistenza della data area SAMMOD nella libreria dei file.

Se non viene trovata la data area SAMMOD nella libreria dei file appare la seguenti videata dove l’unica scelta possibile consiste nel terminare la procedura e impostare la data area correttamente:

Se la data area SAMMOD viene trovata nella libreria dei file appare comunque la seguenti videata per motivi di controllo, in essa viene specificata la versione delle librerie dei file aziendale e divisionale:

E' da notare che le librerie non vengono aggiornate più volte, anche se presenti in più Sistemi Informativi.

Se si decide di proseguire vengono prodotte alcune stampe che elencano:

·	Oggetti personalizzati non sostituibili ossia programmi, file video, file su stampa e DS esterne che sono interessati dal presente rilascio e si trovano in librerie precedenti a quella degli oggetti standard. La libreria degli oggetti standard è determinata dal programma $$OGGE. ASSICURARSI PERTANTO CHE TALE PROGRAMMA SIA CATEGORICAMENTE CONTENUTO NELLA LIBRERIA DEGLI OGGETTI STANDARD.

·	File fisici ed aree dati personalizzati interessati dal presente rilascio e trovati in librerie diverse dalla libreria file e file comuni (individuate dal contenuto delle aree dati $B9LIB e $B9COM).

·	File logici relativi a fisici standard interessati dal presente rilascio e trovati in librerie diverse dalla libreria file e file comuni (individuate dal contenuto delle aree dati $B9LIB e $B9COM).

- Esistenza di file o aree dati duplicate nelle librerie standard (ad esempio, segnala se lo stesso file si trova sia in libreria file aziendale che in libreria file divisionale).

Errore bloccante, eliminare i doppioni per poter proseguire.

N.B.: Eventuali file logici interessati dal presente rilascio che puntano ad un fisico non standard (come spiegato precedentemente), verranno segnalati in una fase successiva.

Viene quindi visualizzata una videata che richiede di verificare le stampe (nel caso in cui non sia stata prodotta stampa alcuna, significa che tutti gli oggetti interessati dal rilascio sono standard), e decidere se proseguire (F10) o interrompere l'installazione (F3). Se si decide di proseguire con l'installazione, la procedura non può essere interrotta.

In caso di interruzione anomala (caduta del sistema, ecc.) è sufficiente rilanciare la procedura dall'inizio: la procedura gestisce le ripartenze. Va comunque notato che se l'installazione non viene completata, il Sistema Informativo interessato può risultare inutilizzabile perché solo parzialmente aggiornato. In questo caso sono possibili due azioni:

- rilancio della procedura di installazione fino al normale completamento;

- ripristino delle librerie contenute nel Sistema Informativo dalla copia di sicurezza effettuata.

Durante la fase di installazione vengono prodotte delle stampe che segnalano gli oggetti sostituiti, i file aggiunti e/o sostituiti e le aree dati sostituite.

Le cartelle relative all'Help On Line vengono sostituite automaticamente, se incluse nel rilascio.

I file, le aree dati, il file dei messaggi, i file di architettura ed il segmento tabella M0J, sostituiti o aggiornati, non vengono cancellati ma spostati in una libreria appositamente creata dalla procedura di installazione con il nome "SAMOLDF_nn" dove nn è un numero progressivo incrementato ogni volta che viene eseguita la procedura (eseguita più volte nel caso in cui siano presenti più Sistemi Informativi).

Quando l'installazione è terminata appare una videata di conferma che invita a consultare eventuali stampe prodotte (oltre quelle prodotte in precedenza), che evidenziano eventuali problemi riscontrati durante l'installazione e/o l'elenco delle modifiche al segmento M0J delle tabelle (da verificare ed eventualmente riportare manualmente).

Al termine corretto della prima installazione, si rende disponibile il comando INSTNSI nella libreria SAMPTFX502 che consente di ripetere la procedura di installazione per altri Sistemi Informativi senza dover ricaricare le librerie e quindi più velocemente.

In caso di interruzioni anomale durante le installazioni lanciate tramite il comando INSTNSI, per effettuare la ripartenza è sufficiente ripetere il comando.

Al termine di tutte le installazioni restano sul sistema le librerie:

·	SAMPTFX502

·	SAMPTFF502

·	SAMPTFP502

·	SAMOLDF_nn

Queste librerie possono essere cancellate.

Si consiglia di conservare sia il nastro o il CD dell'aggiornamento, sia il nastro con il salvataggio di sicurezza.

Se i seguenti file:

$ERRMSGF, $ER1MSGF, $FLMSGF0, $FMNUOF0, $ECOSTF0, $ESKIEF0,

sono stati personalizzati, è necessario salvarli preventivamente in una libreria di appoggio e riallinearli con gli stessi file standard presenti sulla SAM_OGGE dopo l’installazione.

Se si sta effettuando l’aggiornamento di un ambiente in cui è installato l’IGRAF occorre anche effettuare le seguenti operazioni:

Ripristinare le librerie SAM_CMS e SAM_DEF (V. documento INST_502)

IMPORTANTE

Può succedere che, durante l’installazione, la coda messaggi del lavoro che esegue la procedura raggiunga il limite di dimensioni fissato dall’apposito valore di sistema. E' bene non modificare tale valore, ma si consiglia comunque di cambiare, provvisoriamente, un altro valore di sistema, ossia l'azione da intraprendere al raggiungimento delle dimensioni massime della coda messaggi del lavoro, e precisamente il sysval 'QJOBMSGQFL' che deve essere cambiato da '*NOWRAP' a '*PRTWRAP' (per fare in modo che i messaggi oltre la dimensione massima vadano a sostituire i precedenti che saranno comunque stampati sul joblog).

Questo rilascio è installabile sul sistema operativo OS/400 V4R5M0.

Servizio Manutenzione

Lucca, lì 11 dicembre 2007

# Text boxes

F04                 S.A.M. -- Procedura installazione PTF

Immettere il valore richiesto e premere Invio.

Profilo utente per eseguire l'installazione . . .  OOOOOOOOOO

--------------------------------------------------------------------------------

ATTENZIONE: La lista delle librerie dell'utente specificato non ha nella

libreria degli oggetti SAM l'area dati SAMMOD con l'indicazione

del numero di modifica attualmente installato.

Trovare l'area dati e spostarla nella libreria degli oggetti

SAM.

Per maggiori chiarimenti consultare la lettera di accompagna-

mento.

--------------------------------------------------------------------------------

F3=Termina

F01                 S.A.M. -- Procedura installazione PTF

Versione / N° modifica corrente      OOOOO  /  66666     Libreria  OOOOOOOOOO

Versione / N° modifica corrente      OOOOO  /  66666     Libreria  OOOOOOOOOO

--------------------------------------------------------------------------------

ATTENZIONE: Prima di proseguire con questa procedura assicurarsi che la

versione ed il numero di modifica siano corretti

--------------------------------------------------------------------------------

F3=Termina    F10=Procedi